## Slide 1
Tri des métaux/identification
Procédure élaborée par les bénévoles juin 2025
Les bénévoles non formés
posent les objets sur la grande table ou à côté, pour ceux qui sont trop volumineux.
Tout en respectant les passages que ce soit du côté poubelles ou du côté remorque.
Poser les métaux sur la table à l’envers pour éviter le remplissage par la pluie
Derichebourg nous paye en retour, mais il faut une bonne qualité de tri
Une formation va donc être proposée par Philippe à ceux qui le souhaitent afin d’assurer un tri de qualité
Fréquence de rotation : Pour éviter de trop stocker, pour éviter que cela fasse "décharge", pour éviter que cela attire les convoitises, prévoir une rotation vers Derichebourg tous les 2 mois

## Slide 2
Tri uniquement par
les bénévoles formés
FER
sélection avec aimant
Ne colle pas
Grande Table
Aimant colle
Aimant colle par endroit
Grande Poubelle métaux ferreux
A côté de la table
Petite pièce
Grande pièce
Métaux mélangés indissociables
Non ferreux

## Slide 3
Tri de ce qui est sur la table
Non ferreux (cf. tri précédent)
Tri uniquement par
les bénévoles formés
sélection avec une lime
Métal dur et de couleur argentée
Métal tendre et couleur argentée
Métal doré
Métal orange
Inox
Poubelle Inox
Poubelle cuivre
Poubelle laiton
Poubelle Alu
Alu
Laiton
cuivre
Les câbles
Si câble solidaire appareil
PAM
Si NON
Couper l’alim